Замер трапа с помощью анализатора АА-330 (от RZ3DK)

Вот так выглядит настроенный коаксиальный трап на 10,1 мГц для вертикальной многодиапазонной антенны Гончаренко. Тонкая линия - трап на рабочей частоте (10,1 мГц). Толстая линия - тот же трап, но внутрь вставлен комок мокрой тряпки, имитирующий мокрую изоляционную мачту.
Трап предполагается надевать на деревянную мачту. Уход по частоте вниз на 12 кГц.

Связь с АА-330 через катушечку связи (на пальце намотал 5 витков, затем подключил к разъему АА - без пальца ) и поднесенную к торцу трапа на пяток сантиметров.
Шаг сканирования - 1 кГц. "Заданный диапазон" - видно на графике.